## Slide 1
垂直剪力鋼筋面積 Av 不得小於 0.0025 * bw * s，s 不得大於 d / 5 或 30 cm。
1
2
3
取出: 箍筋面積(*2)與間距
取出: 梁寬
判斷: 箍筋面積 > 0.0025 * 梁寬 * 箍筋間距
是: OK
否: 【0101】短梁箍筋面積不得小於 0.0025 * bw * s
- R4.9.3
0101
箍筋
Notes: 箍筋面積*2

## Slide 2
假設:
一般版厚: 20cm
筏基版厚: 60cm
取出: 腰筋面積、梁寬、梁深
- R4.9.4
水平剪力鋼筋面積 Avh 不得小於 0.0015 * bw * s2，s2 不得大於 d / 5 或 30 cm。
1
2
3
判斷:
腰筋數 > 0
腰筋數 = 1
  腰筋面積 > 0.0015 * 梁寬 * (梁深 - 一般版厚 - 筏基版厚)
腰筋數 = 2
  腰筋面積 > 0.0015 * 梁寬 * (梁深 - 一般版厚 - 筏基版厚) / 2
腰筋數 > 2
  腰筋面積 > 0.0015 * 梁寬 * (梁深 - 一般版厚 - 筏基版厚 – 15 – 15) / (腰筋數 - 1)
是: OK
否: 【0102】短梁側筋不得小於 0.0015 * bw * s2
0102
腰筋

## Slide 3
假設:
一般版厚: 20cm
筏基版厚: 60cm
Factor = 1.5
取出: 腰筋面積、梁寬、梁深
水平剪力鋼筋面積 Avh 不得大於 0.0015 * bw * s2 * 1.5。
1
2
3
判斷:
腰筋數 > 0
腰筋數 = 1
  腰筋面積 < 0.0015 * 梁寬 * (梁深 - 一般版厚 - 筏基版厚) * Factor
腰筋數 = 2
  腰筋面積 < 0.0015 * 梁寬 * (梁深 - 一般版厚 - 筏基版厚) / 2 * Factor
腰筋數 > 2
  腰筋面積 < 0.0015 * 梁寬 * (梁深 - 一般版厚 - 筏基版厚 – 15 – 15) / (腰筋數 - 1) * Factor
是: OK
否: 【0103】短梁側筋面積不得大於 1.5 * 0.0015 * bw * S2
0103
腰筋

## Slide 4
主筋鋼筋比不得小於 0.3%
1
2
3
取出: 梁寬、有效梁深
判斷: 主筋面積 > 0.003 * 梁寬 * 有效梁深
是: OK
否:
【0104】上層筋鋼筋比不得小於 0.3%
【0105】下層筋鋼筋比不得小於 0.3%
0104
0105
主筋
Notes: 有效梁深 = 梁深 – 保護層 – 箍筋直徑 – 主筋直徑 * 1.5

## Slide 5
主筋淨間距不得大於 25 cm
1
2
3
取出: 梁寬、保護層、箍筋直徑、主筋支數、主筋直徑
判斷:
25 > (梁寬 – 保護層 * 2 – 箍筋直徑 * 2 -主筋支數 * 主筋直徑) / (主筋支數 - 1)
是: OK
否: 【0106】主筋淨間距不得大於 25 cm
0106
主筋
Notes: 箍筋面積*2

## Slide 6
主筋單排支數不得小於 2 支
1
2
3
取出: 主筋支數
判斷: 主筋支數 > 2
是: OK
否: 【0107】主筋單排支數不得小於 2 支
0107
主筋
Notes: 箍筋面積*2

## Slide 7
主筋鋼筋比不得大於 2%
1
2
3
取出: 梁寬、有效梁深
判斷: 主筋面積 < 0.02 * 梁寬 * 有效梁深
是: OK
否:
【0108】上層筋鋼筋比不得大於 2%
【0109】下層筋鋼筋比不得大於 2%
0108
0109
主筋
Notes: 有效梁深 = 梁深 – 保護層 – 箍筋直徑 – 主筋直徑 * 1.5

## Slide 8
中央下層鋼筋量不得大於端部最小鋼筋量 70%
1
2
3
取出: 下層左中右主筋量
判斷: 中央主筋量 < 0.7 * 左右主筋量
是: OK
否: 【0110】中央下層鋼筋量不得大於端部最小鋼筋量 70%
0110
主筋
前提條件:
支數 > 3
梁長 > 400cm
Notes: 箍筋面積*2

## Slide 9
端部上層鋼筋量不得大於中央鋼筋量的 70%
1
2
3
取出: 上層左中右主筋量
判斷: 左右主筋量 < 0.7 * 中央主筋量
是: OK
否:
【0111】左端上層鋼筋量不得大於中央鋼筋量的 70%
【0112】右端上層鋼筋量不得大於中央鋼筋量的 70%
0111
主筋
前提條件:
支數 > 3
梁長 > 400cm
0112
Notes: 箍筋面積*2

## Slide 10
箍筋間距不得小於 10cm
1
2
3
取出: 箍筋間距
判斷: 箍筋間距 => 10cm
是: OK
否: 【0113】箍筋間距不得小於 10cm
0113
箍筋
Notes: 箍筋面積*2

## Slide 11
箍筋間距不得大於 30cm
1
2
3
取出: 箍筋間距
判斷: 箍筋間距 <= 30cm
是: OK
否: 【0114】箍筋間距不得大於 30cm
0114
箍筋
Notes: 箍筋面積*2

## Slide 12
受撓構材之最少鋼筋量
1
2
3
取出: 梁混凝土強度、主筋強度、梁寬、有效深度
判斷:
As >= 0.8 * sqr(fc') / fy * bw * d
As >= 14 / fy * bw * d
是: OK
否:
【0201】請確認左端上層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
【0202】請確認中央上層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
【0203】請確認右端上層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
【0204】請確認左端下層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
【0205】請確認中央下層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
【0206】請確認右端下層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
- R3.6.1
0201~0206
主筋

## Slide 13
梁與單向版內受撓鋼筋分佈
1
2
3
取出: 梁深
判斷:
梁深 > 90cm
是: OK
否: 【0207】請確認是否符合 規範 3.7.5
- R3.7.5
0207
梁深

## Slide 14
淨跨不大於 4 倍梁總深
1
2
3
取出: 梁深、梁長、支承寬
判斷:
(梁長 – 支承寬) <= 4 * 梁深
是: OK
否: 【0208】請確認是否為深梁
- R3.8.1
0208
梁深

## Slide 15
鋼筋間距之限制
1
2
3
取出: 箍筋直徑、箍筋面積、梁混凝土強度、梁寬、有效梁深、箍筋強度
Vc = 0.53 * sqrt(f’c) * bw * d
Vs = Av * fyt * d / s
判斷:
vs <= 4 * vc * 1.2
是: OK
否: 【0209】請確認剪力鋼筋量上限，是否符合規範 4.6.7.9 規定
- R4.6.7.9
0209
箍筋
假設: 放寬 20%

## Slide 16
鋼筋間距之限制
1
2
3
取出: 主筋直徑、箍筋直徑、梁寬
主筋淨間距 = (梁寬 – 保護層 * 2 – 箍筋直徑 * 2 -主筋支數 * 主筋直徑) / (主筋支數 - 1)
判斷:
主筋淨間距 >=主筋直徑
主筋淨間距 >= 2.5
是: OK
否: 【0210】請確認單排支數上限，是否符合淨距不少於 1 Db 規定
- R13.5.1
0210
主筋

## Slide 17
鋼筋間距之限制
1
2
3
取出: 主筋支數
判斷:
主筋支數 >= 2
是: OK
否: 【0211】請確認是否符合 單排支數下限 規定
0211
主筋

## Slide 18
構架內之撓曲構材
1
2
3
取出: 梁混凝土強度、主筋強度、梁寬、有效深度
判斷:
As <= (fc’ + 100) / (4 * fy) * bw * d
As <= 0.025 * bw * d
是: OK
否:
【0212】請確認左端上層筋上限，是否符合規範 15.4.2.1 規定
【0213】請確認中央上層筋上限，是否符合規範 15.4.2.1 規定
【0214】請確認右端上層筋上限，是否符合規範 15.4.2.1 規定
【0215】請確認左端下層筋上限，是否符合規範 15.4.2.1 規定
【0216】請確認中央下層筋上限，是否符合規範 15.4.2.1 規定
【0217】請確認右端下層筋上限，是否符合規範 15.4.2.1 規定
- R15.4.2.1
0212~0217
主筋
前提條件: > 1F

## Slide 19
構架內之撓曲構材
1
2
3
取出: 梁所有主筋量
判斷:
最小處 >= 最大處 / 4
是: OK
否: 【0218】請確認耐震最小量鋼筋，是否符合規範 15.4.2.2 規定
0218
主筋
- R15.4.2.2
前提條件: > 1F

## Slide 20
箍筋間距不得小於 10cm
1
2
3
取出: 箍筋間距
判斷: 箍筋間距 => 10cm
是: OK
否: 【0219】請確認箍筋間距下限，是否符合 10cm 以上規定
0113
箍筋
0219
箍筋
Notes: 箍筋面積*2

## Slide 21
箍筋間距不得大於 30cm
1
2
3
取出: 箍筋間距
判斷: 箍筋間距 <= 30cm
是: OK
否: 【0220】請確認箍筋間距上限，是否符合 30cm 以下規定
0114
箍筋
0220
箍筋
Notes: 箍筋面積*2

## Slide 22
中央上層鋼筋量不得大於端部最小鋼筋量 70%
1
2
3
取出: 上層左中右主筋量
判斷: 中央主筋量 < 0.7 * 左右主筋量
是: OK
否: 【0221】請確認中央上層筋相對鋼筋量，是否符合中央上層鋼筋量需小於端部最小鋼筋量的 70% 規定
0110
主筋
前提條件:
支數 > 3
梁長 > 400cm
0221
箍筋
Notes: 箍筋面積*2

## Slide 23
受撓構材之最少鋼筋量
1
2
3
取出: 梁混凝土強度、主筋強度、梁寬、有效深度
判斷:
As >= 0.8 * sqr(fc') / fy * bw * d
As >= 14 / fy * bw * d
是: OK
否:
【0301】請確認左端上層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
【0302】請確認中央上層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
【0303】請確認右端上層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
【0304】請確認左端下層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
【0305】請確認中央下層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
【0306】請確認右端下層筋下限，是否符合規範 3.6 規定
- R3.6.1
0301~0306
主筋

## Slide 24
梁與單向版內受撓鋼筋分佈
1
2
3
取出: 梁深
判斷:
梁深 > 90cm
是: OK
否: 【0307】請確認是否符合 規範 3.7.5
- R3.7.5
0307
梁深

## Slide 25
鋼筋間距之限制
1
2
3
取出: 主筋直徑、箍筋直徑、梁寬
主筋淨間距 = (梁寬 – 保護層 * 2 – 箍筋直徑 * 2 -主筋支數 * 主筋直徑) / (主筋支數 - 1)
判斷:
主筋淨間距 >=主筋直徑
主筋淨間距 >= 2.5
是: OK
否: 【0308】請確認單排支數上限，是否符合淨距不少於 1 Db 規定
- R13.5.1
0308
主筋

## Slide 26
鋼筋間距之限制
1
2
3
取出: 主筋支數
判斷:
主筋支數 >= 2
是: OK
否: 【0309】請確認是否符合 單排支數下限 規定
0309
主筋

## Slide 27
主筋鋼筋比不得大於 2.5%
1
2
3
取出: 梁寬、有效梁深
判斷: 主筋面積 < 0.025 * 梁寬 * 有效梁深
是: OK
否:
【0310】上層筋鋼筋比不得大於 2.5%
【0311】下層筋鋼筋比不得大於 2.5%
0310
0311
主筋
Notes: 有效梁深 = 梁深 – 保護層 – 箍筋直徑 – 主筋直徑 * 1.5

## Slide 28
載重預警
1
2
3
取出: 最大主筋量、版厚、帶寬、SDL、LL、fy、梁長、有效深度
mn = 1 / 8 * (1.2 * (slab * 2.4 + SDL) + 1.6 * LL) * band * 梁長^ 2
capacity = maxRatio * fy * d
判斷:
0.6 * mn <= capacity
是: OK
否: 【0312】垂直載重配筋可能不足
0312
主筋

## Slide 29
往上漸縮 不低於60%
1
2
3
取出: 上下層柱主筋量
判斷: 上層柱主筋量 > 下層柱主筋量 * 0.6
是: OK
否: 【0401】請確認上層柱主筋量，漸縮是否過大
0401
主筋
Notes: 箍筋面積*2

## Slide 30
往下漸縮 不低於70%
1
2
3
取出: 上下層柱主筋量
判斷: 下層柱主筋量 < 上層柱主筋量 * 0.7
是: OK
否: 【0402】請確認下層柱主筋量，漸縮是否過大
0402
主筋
Notes: 箍筋面積*2

## Slide 31
矩形閉合箍筋及繫筋之總斷面積 Ash 不得小於式(15-3)及式(15-4)之值
1
2
3
取出:
柱混凝土強度、箍筋強度、保護層、圍束區箍筋直徑與間距、X 向柱寬、Y 向柱寬、X 向繫筋面積
ag = X 向柱寬 * Y 向柱寬
ach = (X 向柱寬 - 保護層 * 2) * (Y 向柱寬 - 保護層 * 2)
bcY = Y 向柱寬 - 保護層 * 2 - 箍筋直徑
判斷:
X 向繫筋面積 > 0.3 * 箍筋間距 * bcY * 柱混凝土強度 / 箍筋強度 * (ag / ach - 1)
X 向繫筋面積 > 0.09 * 箍筋間距 * bcY * 柱混凝土強度 / 箍筋強度
是: OK
否: 【0403】請確認 X 向橫向鋼筋，是否符合 規範 15.5.4.1 規定
0403
繫筋
前提條件: > 1F
Notes: 箍筋面積*2

## Slide 32
矩形閉合箍筋及繫筋之總斷面積 Ash 不得小於式(15-3)及式(15-4)之值
1
2
3
取出:
柱混凝土強度、箍筋強度、保護層、圍束區箍筋直徑與間距、X 向柱寬、Y 向柱寬、Y 向繫筋面積
ag = X 向柱寬 * Y 向柱寬
ach = (X 向柱寬 - 保護層 * 2) * (Y 向柱寬 - 保護層 * 2)
bcX = X 向柱寬 - 保護層 * 2 - 箍筋直徑
判斷:
Y 向繫筋面積 > 0.3 * 箍筋間距 * bcX * 柱混凝土強度 / 箍筋強度 * (ag / ach - 1)
Y 向繫筋面積 > 0.09 * 箍筋間距 * bcX * 柱混凝土強度 / 箍筋強度
是: OK
否: 【0404】請確認 Y 向橫向鋼筋，是否符合 規範 15.5.4.1 規定
0404
繫筋
前提條件: > 1F
Notes: 箍筋面積*2

## Slide 33
頂樓區鋼筋比不大於 1.2 %
1
2
3
取出: 頂樓區柱鋼筋量
判斷: 柱主筋量 < 1.2%
是: OK
否: 【0405】請確認高樓區鋼筋比，是否超過 1.2 %
0405
主筋
前提條件:
頂樓區不含屋突
頂樓區 > ¾ 樓層數
Notes: 箍筋面積*2

## Slide 34
中央繫筋隔根勾
1
2
3
取出: 主筋支數、繫筋支數
判斷: 繫筋支數 > ((主筋支數 -1) / 2) - 1
是: OK
否:
【0406】X 向繫筋未符合隔根勾
【0407】Y 向繫筋未符合隔根勾
0406~0407
繫筋
前提條件: > 1F
Notes: 箍筋面積*2