## Slide 1
垂直剪力鋼筋面積 Av 不得小於 0.0025 * bw * s，s 不得大於 d / 5 或 30 cm。
1
2
3
取出: 箍筋面積(*2)與間距
取出: 梁寬
判斷: 箍筋面積 > 0.0025 * 梁寬 * 箍筋間距
是: OK
否: 【0101】請確認短梁箍筋，是否小於 0.0025 * bw * s
- R4.9.3
Notes: 箍筋面積*2

## Slide 2
假設:
一般版厚: 20cm
筏基版厚: 60cm
取出: 腰筋面積、梁寬、梁深
- R4.9.4
水平剪力鋼筋面積 Avh 不得小於 0.0015 * bw * s2，s2 不得大於 d / 5 或 30 cm。
1
2
3
判斷:
腰筋數 > 0
腰筋數 = 1
  腰筋面積 > 0.0015 * 梁寬 * (梁深 - 一般版厚 - 筏基版厚)
腰筋數 = 2
  腰筋面積 > 0.0015 * 梁寬 * (梁深 - 一般版厚 - 筏基版厚) / 2
腰筋數 > 2
  腰筋面積 > 0.0015 * 梁寬 * (梁深 - 一般版厚 - 筏基版厚 – 15 – 15) / (腰筋數 - 1)
是: OK
否: 【0102】請確認短梁側筋，是否小於 0.0015 * bw * s2

## Slide 3
假設:
一般版厚: 20cm
筏基版厚: 60cm
Factor = 1.5
取出: 腰筋面積、梁寬、梁深
- 經濟性
水平剪力鋼筋面積 Avh 不得大於 0.0015 * bw * s2 * 1.5。
1
2
3
判斷:
腰筋數 > 0
腰筋數 = 1
  腰筋面積 < 0.0015 * 梁寬 * (梁深 - 一般版厚 - 筏基版厚) * Factor
腰筋數 = 2
  腰筋面積 < 0.0015 * 梁寬 * (梁深 - 一般版厚 - 筏基版厚) / 2 * Factor
腰筋數 > 2
  腰筋面積 < 0.0015 * 梁寬 * (梁深 - 一般版厚 - 筏基版厚 – 15 – 15) / (腰筋數 - 1) * Factor
是: OK
否: 【0103】請確認短梁側筋，是否大於 1.5 * 0.0015 * bw * S2

## Slide 4
主筋最少鋼筋比大於 0.3 %
1
2
3
取出: 梁寬、有效梁深
判斷: 上層筋面積 > 0.003 * 梁寬 * 有效梁深
是: OK
否:
【0104】請確認上層筋下限，是否符合最少鋼筋比大於 0.3 % 規定
【0105】請確認下層筋下限，是否符合最少鋼筋比大於 0.3 % 規定
Notes: 有效梁深 = 梁深 – 保護層 – 箍筋直徑 – 主筋直徑 * 1.5

## Slide 5
主筋間距 25 cm 以下
1
2
3
取出: 梁寬、保護層、箍筋直徑、主筋支數、主筋直徑
判斷:
25 > (梁寬 – 保護層 * 2 – 箍筋直徑 * 2 -主筋支數 * 主筋直徑) / (主筋支數 - 1)
是: OK
否: 【0106】請確認主筋間距上限，是否符合鋼筋間距 25 cm 以下規定
Notes: 箍筋面積*2

## Slide 6
主筋支數最少兩支
1
2
3
取出: 主筋支數
判斷: 主筋支數 > 2
是: OK
否: 【0107】請確認鋼筋間距，是否符合單排支數下限規定
Notes: 箍筋面積*2